Chojna, dnia 21.07.2010 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP/BGK/341/11/2010 w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa ulic gminnych w m .Chojna na terenie byłego

lotniska wojsk radzieckich w Chojnie z podziałem na 3 zadania:

Zadanie I - droga gmina nr 427014Z  ul. Narciarska

Zadanie II - droga gmina nr 427042Z ul. Żwirki i Wigury oraz

droga gmina nr 427028Z ul. Sikorskiego

Zadanie III - droga gmina nr 427034Z ul. Transportowa oraz

droga gmina nr 427018Z ul. Parkowa”

Burmistrz Gminy Chojna, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Ad 1.prosimy wskazać jakie krawężniki są do regulacji

Odpowiedź: do regulacji są istniejące krawężniki kamienne granitowe

Ad 2.prosimy o wskazanie jaką istniejącą nawierzchnię zatok autobusowych należy rozebrać oraz prosimy o podanie konstrukcji wykonania zatok autobusowych

Odpowiedź: do rozebrania jest nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej 8 cm

Konstrukcja zatok postojowych:

20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

8 cm - brukowa kostka betonowa (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:5

grub. 5 cm

Ad 3. prosimy o wskazanie, jaka jest istniejąca nawierzchnia chodników oraz prosimy o

podanie konstrukcji nowych chodników. Czy poz. obejmuje regulację, wymianę

krawężników.

Odpowiedź:  na ulicy Zwirki i Wigury oraz ulicy Sikorskiego istniejąca nawierzchnia chodników to beton. Na ulicy Narciarskiej chodniki posiadają nawierzchnie: 810 m2 kostka betonowa, 121 m2 płytki betonowe 50x50 chodniki ograniczone obrzeżem betonowym.

Konstrukcja chodnika:

- 10cm – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102;

-  6cm – brukowa kostka betonowa (szara i kolorowa) na podsypce cementowo-

piaskowej1:5 grub. 5 cm

Narciarska: obustronnie obrzeże betonowe 30x 8 cm - 614 mb x2

Żwirki i Wigury :

od strony jezdni krawężnik uliczny kamienny

obustronnie obrzeże betonowe 30x 8 cm  210 mb x 2 -  600 mb

Sikorskiego: jednostronne obrzeże betonowe   30x 8 cm  -500 mb

Regulacja krawężników dotyczy tylko krawężników drogowych ujętych w Ad1.

Ad.4. co należy wycenić w/w pozycji, rodzaj istniejących zjazdów, oraz konstrukcję wzmocnienia

Odpowiedź: istniejące zjazdy posiadają nawierzchnie z kostki, kamiennej drobnej, kostki betonowej, destruktu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego.  Należy wycenić wykonanie rozbiórki w/w nawierzchni i wykonanie nawierzchni zjazdu o konstrukcji:

- 10cm - warstwa odsączająca z pospółki

- 10cm - podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanej mechanicznie

wg PN-S-06102

- 8cm – brukowa kostka betonowa (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:5

grub.5 cm

ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym na długości 12 mb i zakończonym krawężnikiem ułożonym na „płasko”.

Ad.5 jakiej wielkości i z jakiego materiału progi zwalniające:

Odpowiedź: progi zwalniające należy wykonać z kostki kamiennej istniejącej, najazdy na progi wykonać z kostki granitowej czarnej lub czerwonej.  Szerokość progu  6 m, długość wyniesienia 4 m, najazd zgodnie z zasadami zawartymi warunkach technicznych.

Ad.6 prosimy o podanie wymiarów krawężnik, które należy ustawić na ulicy Transportowej

i Parkowej

Odpowiedź: należy ustawić krawężniki betonowe 100x30x20 cm

Ad. 7

Prosimy o informacje, czyją własnością są materiały z rozbiórki?

Odpowiedź: W „Istotnych postanowieniach umowy – wzór „ § 2ust.3 jest zapis:

Materiały pochodzące z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź.  zm.). Koszty utylizacji ponosi Wykonawca robót”, co należy rozumieć, że materiały nadające się do ponownego wbudowania a nie zostaną wbudowane są własnością Zamawiającego.

Ad.8 prosimy o zamieszczenie Dokumentacji Projektowej..

Odpowiedź: nie posiadamy Dokumentacji Projektowej, roboty prowadzone będą na podstawie zgłoszenia i przedmiaru robot

...................................

(podpis kierownika Zamawiającego)